### Вводная часть:

### Коровники вообще не отапливаются  традиционными системами отопления. Тепловыделений от коров больше чем достаточно для поддержания температуры. Отапливаются помещения для телят и вспомогательные. Достаточно хорошо сделать теплоизоляцию помещения.

### В коровниках обеспечивается не температура (отоплением), а микроклимат - сочетание температуры и влажности.

### http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/48/48339/index.php#i64076

# ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА НА ФЕРМАХ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Животноводство являетсяодним из основных потребителей энергии в сельском хозяйстве. Удельный веспотребляемой животноводством энергии в различные периоды времени составлял17,2-21,3 % от общего энергопотребления при производстве сельскохозяйственнойпродукции, а в энергообеспечении стационарных процессов его доля еще больше -35-49 %. Анализ потребления энергоресурсов по отраслям животноводства показывает,что фермы для содержания крупного рогатого скота являются основнымипотребителями энергии в животноводстве (на их долю приходится 46-51,5 % отобщего энергопотребления в отрасли).

Анализ структуры затратэлектрической энергии на производство молока показал, что наибольший удельныйвес в общих затратах занимает энергия, потребляемая на создание и поддержаниеоптимального микроклимата в животноводческих помещениях (табл. 8). Ее доля, взависимости от технологии содержания животных, находится в пределах 34,5-36,8 %,что сопоставимо лишь с затратами энергии на приготовление кормосмесей. Поэтомуодним из основных направлений сокращения общих затрат энергии на производствомолока, а следовательно, и его себестоимости является разработка и внедрениеэнергосберегающего оборудования для создания и поддержания нормативногомикроклимата на животноводческих фермах.

Одно из важныхнаправлений экономии энергоресурсов в животноводстве - утилизация тепла,содержащегося в воздухе животноводческих помещений. Тепловыделения животныхсоставляют приблизительно 4,3 млн т у. т. в год, причем 0,3 млн т образуетсялетом и должно быть удалено из помещения посредством вентиляции, а теплота,эквивалентная 4 млн т у. т. получается в зимний и переходный периоды года иможет быть использована на обогрев помещений.

Степень покрытия дефицитамощности на обогрев животноводческих помещений с помощью теплоутилизациизависит от их назначения и климатических условий. В северных районах нашей страныдля коровников этот дефицит может быть покрыт на 40-50 %, т. е. использованиетеплоутилизаторов представляет собой значительный источник сокращения затратэлектроэнергии на теплоснабжение животноводческих помещений.

Структура затрат электрической энергии на производство молока на фермах на 200голов с привязным и беспривязным содержанием

| Вид затрат электрической энергии | Технологии производства молока |
| --- | --- |
|  | с привязным содержанием животных | с беспривязным содержанием животных |
|  | затраты энергии, ГДж | доля от общих энергозатрат, % | Затраты энергии, ГДж | доля от общих энергозатрат, % |
| Поение животных | 72,9 | 1,2 | 72,9 | 1,2 |
| Доение | 268,1 | 4,4 | 608,5 | 9,9 |
| Подогрев воды | 717,5 | 11,9 | 614,9 | 10 |
| Первичная обработка молока | 259,9 | 4,3 | 259,9 | 4,2 |
| Обеспечение микроклимата | 2221,6 | 36,8 | 2129,9 | 34,5 |
| Уборка навоза | 250,5 | 4,2 | 180,9 | 2,9 |
| Приготовление кормосмеси | 1949,4 | 32,3 | 1998,2 | 32,4 |
| Освещение | 281,3 | 4,6 | 285,8 | 4,6 |
| Другие операции | 15,9 | 0,3 | 15,9 | 0,3 |
| Всего | 6037,1 | 100 | 6166,9 | 100 |

.